БЛОКИ С ДИАФРАГМАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС ОСТ 108.839.01-82

p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С;

p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С;

p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С.

* Размеры для справок.

** Для исполнений 06, 07 - 3+1

Размеры, мм

| Исполнение | Условный проход Dу | Dн* | D0* | D20* | d20* | l | L | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С |
| 01 | 200 | 273 | 312 | 201 | По расчету | 69 | +2 -1 | 1003 | ± 5 | 5,9 | 249 |
| 02 | 250 | 325 | 365 | 243 |  |  |  | 1223 |  | 8,2 | 398 |
| 03 | 300 | 377 | 420 | 279 |  | 75 |  | 1373 |  | 12,5 | 643 |
| (04) | 350 | 465 | 505 | 347 |  |  |  | 1663 |  | 18,2 | 1078 |
| 05 | 400 | 530 | 600 | 404 |  | 85 |  | 1903 |  | 36,0 | 1551 |
| p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С; p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С |
| 06 | 65 | 76 | 105 | 58 | По расчету | 47 | +2 -1 | 263 | ± 5 | 0,4 | 5,6 |
| 07 | 100 | 133 | 165 | 107 |  | 53 |  | 563 |  | 1,2 | 26,5 |
| p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С |
| 08 | 150 | 194 | 225 | 160 | По расчету | 55 | +2 -1 | 783 | ± 5 | 2,2 | 70 |
| 09 | 175 | 219 | 258 | 181 |  |  |  | 863 |  | 2,6 | 96 |
| 10 | 225 | 273 | 310 | 225 |  |  |  | 1063 |  | 3,6 | 178 |
| 11 | 250 | 325 | 360 | 269 |  |  |  | 1243 |  | 5,0 | 286 |
| 12 | 300 | 377 | 420 | 313 |  | 61 |  | 1463 |  | 7,4 | 444 |
| 13 | 350 | 426 | 468 | 356 |  |  |  | 1633 |  | 10,0 | 634 |
| p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С |
| 14 | 150 | 194 | 225 | 164 | По расчету | 55 | +2 -1 | 823 | ± 5 | 1,61 | 61 |
| 15 | 175 | 219 | 255 | 187 |  |  |  | 783 |  | 2,1 | 72 |
| 16 | 225 | 273 | 310 | 235 |  |  |  | 983 |  | 3,2 | 140 |
| 17 | 250 | 325 | 360 | 281 |  |  |  | 1283 |  | 4,0 | 245 |
| 18 | 300 | 377 | 420 | 325 |  |  |  | 1483 |  | 5,6 | 376 |