АРМАТУРА     СТЕКЛЯННАЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 27581-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.643.4:006.354	                                                                 Группа  Г18

АРМАТУРА СТЕКЛЯННАЯ                                                                ГОСТ

27581-88

Основные параметры

Glass valves. Main parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.89.

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную стеклянную арматуру: запорные сильфонные клапаны и шаровые краны на условное давление Ру от 0,16 до 0,4 МПа (от 1,6 до 4,0 кгс/см²) с условными проходами Dу от 15 до 100 мм для работы при температуре рабочей среды от минус 50 до плюс 120°С, изготавливаемую в климатическом исполнении У категории 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Определения терминов, применяемых в настоящем стандарте - по ГОСТ 24856-81.

1. Основные параметры стеклянной арматуры должны соответствовать указанным в таблице.

ЗАПОРНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ КЛАПАНЫ И ШАРОВЫЕ КРАНЫ                                                      С МУФТОВЫМ И ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход, Dy,мм | Масса кг, не более* |
| --- | --- | --- |
|  |  | клапан | крана |
| 0,16 (1,6) | 100 | 12,0 | 14,0 |
| 0,25 (2,5) | 80 | 8,2 | 10,0 |
| 0,4 (4,0) | 15 |  | 1,5 |
|  | 25 |  | 2,0 |
|  | 40 |  | 3,5 |
|  | 50 | 3,2 | 5,0 |

*В графе указанна масса изделий с фланцевым присоединением и ручным управлением. Неуказанная масса будет установлена по мере освоения изделий.

2.  Масса изделий других исполнений указывается в технических условиях на конкретные изделия.

3.  В настоящем стандарте указан максимально возможный диапазон температур рабочей среды. Фактический диапазон температуры рабочей среды устанавливается в технических    условиях на конкретные изделия.

4.  Стеклянная  арматура  должна   изготавливаться  следующих исполнений:

4.1. По виду корпуса:
       проходные клапаны (краны);
       угловые клапаны;
       трехходовые краны.

4.2.  По виду привода клапанов и кранов:
       с ручным приводом;

с пневмоприводом.

5.  Температурный перепад  (разность температур  транспортируемой в трубопроводе среды и окружающей среды) - не более 110°С.

6.  Количественные значения показателей надежности стеклянной арматуры по стандартам и техническим условиям на конкретную арматуру.